- Para fan coil de 2 tubos ó 4 tubos

- Conmutador manual del ventilador de 3 velocidades

- Salidas a 230 VAC

- Voltaje de funcionamiento 230 VAC

HL109 DA

Control del ventilador y la válvula. Cuando la temperatura ambiente alcanza el valor de consigna, el termostato cerrará la válvula con el fan coil todavía funcionando a la velocidad seleccionada.

HL109 DB

Control del ventilador y la válvula. Cuando la temperatura ambiente alcanza el valor de consigna, el termostato cerrará la válvula y parará el ventilador.

En el panel frontal del termostato hay una rueda con marca de graduación para el ajuste de temperatura, además del interruptor de selección de la velocidad del ventilador HIGH-MED-LOW (Alta/Media/Baja) y del selector del modo del termostato HEAT-OFF-COOL (Calor/Apagado/Frío)

El funcionamiento presenta los siguientes elementos:

- Encendido/Apagado: seleccione el interruptor en HEAT (Calor) cuando deseemos calefacción, seleccione COOL (Frío) cuando deseemos refrigeración y finalmente elije la opción OFF (Apagado) para apagar el termostato.

- Ajuste de temperatura: gire la rueda de ajuste de temperatura a la temperatura deseada.

- Selección de la velocidad del ventilador: seleccione la velocidad del ventilador HIGH-MED-LOW (Alta/Media/Baja) mediante el interruptor del frontal

- Indicación del funcionamiento mediante LED: En ROJO muestra que está encendido; en NARANJA muestra que se encuentra en modo Calor o Frío. El LED se encuentra en el frontal del termostato.

# Text boxes

HL109 Termostato Fan Coil de Ambiente

Instrucciones

Especificaciones

- Rango del valor de consigna: 10º a 30 ºC

- Diferencial de conmutación: Aprox. +/-1,5 ºC

- Alimentación: 230VAC +/- 10% 50/60 Hz

- Corriente de conmutación: <3A

- Elemento sensor: NTC

- Diámetro del cable:0,5~2,5mm2

- Temperatura de funcionamiento: 0~45 ºC

- Dimensiones: 86x86x24

Modelos

Esquemas eléctricos

Aviso:

El cableado debería conectarse según los esquemas eléctricos.

Se debe proteger el interior del termostato de agua, polvo, etc. o en caso contrario, se dañará.

Funcionamiento

Montaje

1. Abrir el termostato

2. Conectar cableado

4. Cerrar el termostato

3. Instalar la base trasera

HL 109 DA/DB

HL 109 FCV2