NE6187Z

| Dados | Performance | Dimensões | Acessórios | Ficha Técnica: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Refrigerante: R-134a Torque de Partida: HST Deslocamento (cm³): 12,11 Aplicação: HBP Motor: CSIR Capacidade (W): 1.095 Alimentação: 208-230 V 60 Hz / 200 V 50 Hz 1 ~ (50Hz) Tipo de Óleo: ISO22 Eficiência (W/W): 2,081 Freqüência (Hz): 50 Carga de Óleo (ml): 350 Tipo de Teste: ASHRAE46 HP: 1/3+ |  |
| --- | --- | --- |

| Tabelas | Capacidade de Refrigeração | Consumo de Potência | Consumo de Corrente | Fluxo de Massa | Calcular |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Check Point - Temperatura de Condensação 54,4 [ºC] |
| --- |
| Temperatura de Evaporação | Capacidade de Refrigeração +/- 5º% | Consumo de Potência +/- 5% | Consumo de Corrente +/- 5% | Eficiência +/- 7% |  |
| [ºC] | [kcal/h] | [W] | [Btu/h] | [W] | [A] | [kcal/Wh] | [W/W] | [Btu/Wh] |  |
| 7,2 | 941 | 1.095 | 3.736 | 526 | 2,52 | 1,79 | 2,08 | 7,10 |  |

| Temperatura de Condensação 35 [°C] |
| --- |
| Temperatura de Evaporação | Capacidade de Refrigeração +/- 5º% | Consumo de Potência +/- 5% | Consumo de Corrente +/- 5% | Fluxo de Massa +/- 5% | Eficiência +/- 7% |
| [ºC] | [kcal/h] | [W] | [Btu/h] | [W] | [A] | [kg/h] | [kcal/Wh] | [W/W] | [Btu/Wh] |
| -15 | 451 | 524 | 1.789 | 305 | 5,67 | 9,68 | 1,48 | 1,72 | 5,87 |
| -10 | 575 | 669 | 2.283 | 336 | 5,80 | 12,39 | 1,71 | 1,99 | 6,80 |
| -5 | 732 | 851 | 2.905 | 369 | 5,97 | 15,82 | 1,98 | 2,31 | 7,87 |
| 0 | 921 | 1.071 | 3.654 | 404 | 6,19 | 19,99 | 2,28 | 2,65 | 9,04 |
| 5 | 1.142 | 1.328 | 4.530 | 442 | 6,46 | 24,92 | 2,58 | 3,00 | 10,25 |
| 10 | 1.394 | 1.622 | 5.533 | 482 | 6,78 | 30,64 | 2,89 | 3,36 | 11,48 |

| Temperatura de Condensação 45 [°C] |
| --- |
| Temperatura de Evaporação | Capacidade de Refrigeração +/- 5º% | Consumo de Potência +/- 5% | Consumo de Corrente +/- 5% | Fluxo de Massa +/- 5% | Eficiência +/- 7% |
| [ºC] | [kcal/h] | [W] | [Btu/h] | [W] | [A] | [kg/h] | [kcal/Wh] | [W/W] | [Btu/Wh] |
| -15 | 383 | 446 | 1.521 | 306 | 5,64 | 8,88 | 1,25 | 1,46 | 4,97 |
| -10 | 497 | 578 | 1.973 | 345 | 5,82 | 11,57 | 1,44 | 1,68 | 5,72 |
| -5 | 639 | 743 | 2.534 | 385 | 6,05 | 14,92 | 1,66 | 1,93 | 6,58 |
| 0 | 807 | 939 | 3.203 | 427 | 6,33 | 18,96 | 1,89 | 2,20 | 7,50 |
| 5 | 1.003 | 1.167 | 3.981 | 472 | 6,66 | 23,70 | 2,13 | 2,47 | 8,44 |
| 10 | 1.227 | 1.427 | 4.868 | 518 | 7,04 | 29,16 | 2,37 | 2,75 | 9,39 |

| Temperatura de Condensação 55 [°C] |
| --- |
| Temperatura de Evaporação | Capacidade de Refrigeração +/- 5º% | Consumo de Potência +/- 5% | Consumo de Corrente +/- 5% | Fluxo de Massa +/- 5% | Eficiência +/- 7% |
| [ºC] | [kcal/h] | [W] | [Btu/h] | [W] | [A] | [kg/h] | [kcal/Wh] | [W/W] | [Btu/Wh] |
| -15 | 313 | 364 | 1.241 | 308 | 5,61 | 7,91 | 1,02 | 1,18 | 4,03 |
| -10 | 415 | 483 | 1.649 | 354 | 5,85 | 10,54 | 1,17 | 1,36 | 4,66 |
| -5 | 541 | 629 | 2.146 | 402 | 6,14 | 13,78 | 1,35 | 1,57 | 5,34 |
| 0 | 689 | 801 | 2.733 | 451 | 6,48 | 17,65 | 1,53 | 1,77 | 6,06 |
| 5 | 859 | 999 | 3.410 | 503 | 6,87 | 22,17 | 1,71 | 1,99 | 6,78 |
| 10 | 1.052 | 1.224 | 4.176 | 556 | 7,31 | 27,35 | 1,89 | 2,20 | 7,51 |