NB6152GK Dados Performance Dimensões Acessórios Ficha Técnica: Refrigerante: R-404A Torque de Partida: HST Deslocamento (cm³): 5,01 Aplicação: MBP Motor: CSIR Capacidade (W): 785 Alimentação: 208-230 V 60 Hz / 200 V 50 Hz 1 ~ (60Hz) Tipo de Óleo: ISO22 Eficiência (W/W): 1,641 Freqüência (Hz): 60 Carga de Óleo (ml): 350 Tipo de Teste: ASHRAE46 HP: 1/4 Tabelas Capacidade de Refrigeração Consumo de Potência Consumo de Corrente Fluxo de Massa Calcular Check Point - Temperatura de Condensação 54,4 [ºC] Temperatura de Evaporação Capacidade de Refrigeração +/- 5º% Consumo de Potência +/- 5% Consumo de Corrente +/- 5% Eficiência +/- 7% [ºC] [kcal/h] [W] [Btu/h] [W] [A] [kcal/Wh] [W/W] [Btu/Wh] 7,2 675 785 2.678 478 2,83 1,41 1,64 5,60 Temperatura de Condensação 35 [°C] Temperatura de Evaporação Capacidade de Refrigeração +/- 5º% Consumo de Potência +/- 5% Consumo de Corrente +/- 5% Fluxo de Massa +/- 5% Eficiência +/- 7% [ºC] [kcal/h] [W] [Btu/h] [W] [A] [kg/h] [kcal/Wh] [W/W] [Btu/Wh] -20 337 391 1.336 256 2,01 8,48 1,32 1,53 5,22 -15 405 471 1.607 281 2,08 10,26 1,44 1,68 5,72 -10 492 572 1.952 309 2,16 12,54 1,59 1,85 6,33 -5 598 695 2.371 339 2,27 15,34 1,76 2,05 7,00 0 722 840 2.865 372 2,38 18,70 1,94 2,26 7,71 5 865 1.006 3.434 407 2,52 22,64 2,13 2,47 8,44 10 1.028 1.196 4.079 444 2,68 27,20 2,31 2,69 9,18 Temperatura de Condensação 45 [°C] Temperatura de Evaporação Capacidade de Refrigeração +/- 5º% Consumo de Potência +/- 5% Consumo de Corrente +/- 5% Fluxo de Massa +/- 5% Eficiência +/- 7% [ºC] [kcal/h] [W] [Btu/h] [W] [A] [kg/h] [kcal/Wh] [W/W] [Btu/Wh] -20 283 330 1.124 256 1,98 7,88 1,10 1,29 4,38 -15 342 398 1.357 288 2,08 9,56 1,19 1,38 4,71 -10 416 484 1.652 322 2,19 11,72 1,29 1,50 5,14 -5 506 589 2.009 358 2,32 14,37 1,42 1,65 5,62 0 612 712 2.429 396 2,47 17,55 1,55 1,80 6,14 5 734 854 2.914 435 2,63 21,28 1,69 1,96 6,69 10 873 1.015 3.463 477 2,82 25,59 1,83 2,13 7,26 Temperatura de Condensação 55 [°C] Temperatura de Evaporação Capacidade de Refrigeração +/- 5º% Consumo de Potência +/- 5% Consumo de Corrente +/- 5% Fluxo de Massa +/- 5% Eficiência +/- 7% [ºC] [kcal/h] [W] [Btu/h] [W] [A] [kg/h] [kcal/Wh] [W/W] [Btu/Wh] -20 221 257 877 258 2,00 6,90 0,86 1,00 3,40 -15 276 321 1.096 294 2,12 8,68 0,94 1,09 3,73 -10 344 400 1.365 332 2,24 10,90 1,04 1,20 4,11 -5 425 494 1.686 372 2,39 13,58 1,14 1,33 4,53 0 519 603 2.059 414 2,55 16,76 1,25 1,46 4,98 5 626 728 2.484 457 2,73 20,46 1,37 1,59 5,44 10 747 868 2.962 501 2,93 24,70 1,49 1,73 5,91

¦ Conheça os Produtos Embraco ¦ Informações Técnicas dos Produtos ¦ ¦ Home ¦ Produtos ¦ Contatos ¦ Site Map ¦